## Slide 1: 自建充电桩平台技术方案
2020-9-7

## Slide 2: 建设目标和定位
  接入市面的公共充电桩（比如：特来电）
    做到即插即充
    做到自动结算
    无需下载各家第三方App
  自建宝能汽车私桩，以及充电管理平台服务于宝能汽车车主
    实现宝能汽车车主车辆的充电
    实现车主充电桩的分享，私桩公用
    实现私桩公用的计费，支付，需要为第三方车主提供充电的app
  建立宝能汽车品牌桩，服务于广大新能源汽车车主
  由第三方代工生产充电桩
  桩接入宝能充电管理平台
  桩由宝能汽车运营
  使宝能的桩成为公共桩的一部分

## Slide 3: 整体建设策略
建设阶段 | 建设周期 | 建设内容
 |  | 接入几大充电平台 打通几家平台的支付，无感支付 实现即插即充
 |  | 建设私桩接入平台，实现桩的控制和管理 实现私桩的公用 实现有感支付+无感支付 实现无网充电
 |  | 建设品牌桩接入平台，实现桩的控制，管理和运营 将品牌桩接入到各大充电平台 实现品牌桩的计费，收费
第三方充电平台接入
家用私桩建设
品牌桩建设

## Slide 4: 技术架构-第三方充电平台的接入
建设目标
  接入几大充电平台
  实现即插即充
  打通几家平台的支付，实现无感支付
充电流程
  前提
    目前桩能够识别当前充电车辆的vin号，只能根据vin号从桩运营商平台查询出车辆所连接的充电桩桩位。
  流程
    车辆进场，根据定位识别桩运营商
    充电枪插入车辆充电口，桩识别车辆的vin号，并上报到桩运营商平台
    车机或手机App显示充电枪就绪的画面
    用户在手机app上或者车机上发出开始充电的指令
    车联平台向充电桩运营平台发出充电指令
    计费支付
      车联充电完毕，向车联网平台发出充电结算的指令
      车联网平台向充电服务平台查询当此充电账单
      车联网平台采用免密支付功能，对账单进行结算
      车联网平台采用月结模式同充电服务平台进行账单结算
结算机制
  宝能车联网平台同第三方充电服务平台结算
    1. 采用预付费模式
    2. 采用后付费月结模式
  用户同宝能车联网平台进行支付结算
    需要用户开通免密支付

## Slide 5: 技术架构-第三方充电平台的接入
充电桩
第三方充电服务平台
车辆
宝能车联网平台
充电服务
充电服务
充电控制
结算服务
结算服务
充电计费
充电结束-触发结算
充电桩查询
充电桩查询
充电控制&进度查询
充电桩查询
计费服务
账单查询
结算支付
手机App
订单
充电电量和费用如何实时同步到车机上？
  供应商能提供推送接口么？或者轮询查询？
免密支付存在一定概率的扣款失败，需要车厂承担风险
  可以考虑采用电子钱包的模式，要求用户预先充值，充电过程中锁定余额
支付平台
免密支付
充电控制&进度查询
订单
定期结算

## Slide 6: 技术架构-家用私桩的建设
建设目标
  建设私桩接入平台，实现桩的控制和管理
  实现私桩的公用
  实现有感支付+无感支付
  实现无网充电
充电流程
  前提
    桩能够识别当前充电车辆的vin号, 能识别车辆是否是车主车辆，或者白名单中的车辆
  流程
    充电枪插入车辆充电口
      桩识别车辆的vin号，判断是否是白名单中的车辆
    扫码打开小程序，完成授信支付
    车辆向桩发出请求充电的指令（用户在手机app或者车机上发出开始充电的指令）
    桩判断开始并充电计费 （充电桩，允许设置对外开放充电的时间范围）
    充电完毕，授信确认，并显示账单
      支付到用户的电子钱包
结算机制
  车联网平台为车主的车，或者白名单的车辆不生成计费订单
  车辆平台为其他用户生成计费订单
  非车主，非白名单中用户需要采用预先支付授信的模式进行授信支付
  充电完毕进行授信确认

## Slide 7: 技术架构-家用私桩的建设
宝能车联网平台
充电服务平台
车辆
充电桩
充电计费
支付平台
手机App
充电桩接入
充电服务
充电配置
充电结算
充电运维管理
充电运营
授信确认
充电控制&进度查询
充电控制&进度查询
白名单
代充电桩主记账
支付到桩主的电子钱包中

## Slide 8: 技术架构-品牌桩的建设
  CP服务平台特点