## Slide 1: 自主泊车系统
2020-08-31
覃树才
智能网联研究院

## Slide 2: 自主泊车系统
业务需求
自动代客泊车（AVP）
  寻找泊车位
    停车场查询 或基于位置的停车场搜索，推荐（手机App/车机）
    停车场信息以及车位信息等查询 （手机App/车机）
    停车位预定/预定取消（手机App/车机）
    停车位冲突与再分配
    停车位POI下发到车（手机App）
  车辆进场
    车辆到达接车区，开启AVP模式，将车辆控制权交给自动驾驶
    车辆从云端获取高精地图（如有更新）
    车辆场内行驶
    车辆到达闸机入口，车牌识别后抬杆，车辆识别到抬杆后，驶入
    车辆摄像头识别到地锁 已放下后，驶入车位，告知云端车辆停妥
  车辆场内行驶
    感知场内异常状态，上报到tsp平台，通知到app和场端系统
    车辆状态信息上报到TSP平台，通知到app和场端系统
    车辆位置上报到TSP平台，通知到app和场端系统
    自动泊车视频和雷达等信息上传到TSP平台 （建议只传关键图片）
    车辆到达目的地，通知车主，归还车辆控制权
    自动泊车/取车异常，请求人工接管，通知到手机App和场端系统
  车辆离场
    下发车辆召回指令（手机App）
    停车费查询和支付（手机App）
      支付时机待定：事前支付/事后支付
    车辆场内行驶
    车辆到达出口，车牌号识别，车辆识别到抬杆后，离场，车辆开往车辆交接区
    车辆到达交接区，识别出车主后，停在接车人身边，打开车门，欢迎上车

## Slide 3: 自主泊车系统
业务需求
家庭自动泊车（HPP）
  泊车线路学习
    驾车人通过手动驾车，车辆自动记忆，学习线路
    泊车线路学习结果上传到云端，云端需要记录不同车位的泊车轨迹
    泊车线路在云端不断的优化和更新
  自动泊车
    从App上下发自动泊车指令
    车辆开始驾驶
    车辆停妥后通知手机App
  自动驾驶
    车辆在泊车线上的位置信息实时传输到TSP云端
    车辆状态信息传输到TSP云端
    自动泊车视频和雷达等信息上传到TSP平台
    车辆停妥后通知手机App
  取车
    从App下发取车指令
    车辆自动驾驶
    车辆行驶出车位
    驾驶员接管车辆

## Slide 4: 自主泊车系统
业务需求
宝能车联网平台支撑需求
  免密支付开通 & 支付
  停车场接入管理，管理有哪些停车场，以及停车场的位置，车位数量，收费标准等
  周边停车场的查询与推荐
  停车场地图数据同步
    要求将各家场端的地图信息定期同步到宝能车联网平台
  停车线路数据存储与优化

## Slide 5: 自主泊车系统
业务相关-Q&A
高精地图
  高精地图，第三方愿意给到我们吗？
  高精地图包的初始化大小，更新包大小
线路优化，在云端如何优化，具体算法？
  车端给算法，云端提供计算能力和存储
如何实现车场互传？
  通过云端中转

## Slide 6: 自主泊车系统
车端
停车场场端系统
宝能车联网平台
代客泊车AVP系统架构
手机App/车机
停车场云端系统
停车场状态
v2x近场通讯？
停车位
车位预约
停车POI下发
泊车数据接收
自动泊车指令下发
闸机状态接收
闸机/地锁控制
泊车数据接收
停车费查询
停车支付
停车场查找
车位预约
停车POI下发
地图更新
AVP激活
AVP激活
位置上报
运行状态上报
视频上报
接管请求
闸机状态发送
地锁状态发送
地锁状态接收
AVP智能推荐
预约召唤
预约召唤
车辆召唤服务
AVP激活
车辆入场感知
车辆出场感知
停车场云端系统
停车场场端系统
..........
..............
停车费查询
车位状态信息
车位预约
停车支付
高精地图数据
停车费查询
停车支付
高精地图服务
路径上报
路径管理
停车场接入
免密支付

## Slide 7: 自主泊车系统
记忆泊车HPP系统

## Slide 8: 自主泊车系统
安全
召回车辆
近场通讯