## Slide 1: 车辆绑定实名认证与激活
2020-08-17
覃树才
智能网联研究院

## Slide 2: 整体架构
业务流程
4s店购车数据入库
用户绑车扫码
车辆绑定
SIM卡实名认证
SIM卡流量套餐切换
服务开通
车辆激活
车主资料：
车辆绑定：
车辆激活：
服务开通：

## Slide 3: 车辆激活
单车车辆激活业务流程
车辆启动
车机上二维码生成并显示
  二维码中包含车辆vin号
  二维码中包含生成时间
  二维码中包含车辆对vin号+时间的签名（私钥签名）
  二维码需要定时更新，有效期5分钟
  在本地是未激活状态的情况下
    车机启动时以及后续每隔5分钟向后台查询一次车辆的激活状态
    如果云端已激活，则展示车辆激活成功的动画
    否则显示激活二维码
用户扫码
  显示T服务合同
  发送短信验证码，显示短信验证码输入框
用户接受服务协议后，触发后台的处理逻辑
  验证短信验证码
  验证签名
  验证二维码有效期
  检查vin号对应的车辆信息是否存在，状态是否有效
  检查vin对应的车主资料是否存在，状态是否合法
在 App展示sim卡实名认证页面
实名认证回调处理（实名认证通过）
  建立人车绑定关系
  创建T服务合同
  开通基础免费服务套餐
  调用供应商接口切换sim卡流量模式（工厂套餐，到用户套餐）
  下发指令给车机，车辆激活成功
  在App上提升车辆激活成功
车机收到激活成功的通知
  车机显示激活成功的消息，关闭二维码，展示欢迎使用车辆的动画
车辆登录时需要上报车辆，tbox, sim卡数据，以便于验证其绑定关系。如果验证失败，则拒绝访问，并告警。

## Slide 4: 车辆激活
集团用户批量绑定激活
在运营后台提供哦功能帮助集团用户批量激活绑定车辆，