## Slide 1: 车辆综合监控服务平台技术方案
2020-09-21
覃树才
智能网联研究院

## Slide 2: 车辆综合监控服务平台
建设目标
本方案旨在建设一个综合的车辆监控服务平台，实时收集和分析车辆数据，监控车辆运行状态，及时发现车辆的故障，告警和事故事件，并结合车辆历史数据的对车辆健康进行综合分析，对车辆零部件寿命和安全风险行进行分析和预测，同时通过对零部件的磨损和消耗的分析，反过来进一步为改善产品质量提供参考性数据。通过本平台的建设和实施，将达到下述具体目标：
利用远程通讯技术，实现车辆的远程非接触式诊断，取代传统诊断仪
  完全实现物理诊断仪的功能，可由运维人员远程操作
  远程诊断，无需车辆开到现场
充分利用实时车辆数据的采集，实现车辆的实时监控与实时自动化诊断
  车辆数据实时，能及时发现问题，及时诊断和调试
  诊断数据丰富，实时，完善，便于历史数据的重放
  系统自动化，减少维修诊断人员的需求
  车辆故障的用户发现，反馈转换为平台的主动发现，和主动告知
对历史数据，通过大数据分析，对车辆的健康进行分析和预测
  引导用户健康使用车辆
  给车辆保养提供建议
  指导车辆维修
从横向对不同车辆的数据的大数据分析，发现共通的问题或表现，为产品的质量改善提供指导性意见
  结合大数据算法和零部件损耗数据模型，分析零部件质量，预测零部件寿命，协助改善和提升零部件寿命
传统物理诊断仪
作用
  车辆信息读取
  故障码的读取与清除
  元件动作测试与数据的收集
  车辆参数的调教和归零
  各发动机，电控单元，传感器
局限
  需要依赖各维修店，成本高
  需要将车开到4s店，或者维修点，近距离诊断
  诊断时间短，故障现象难以重现
  物理设备不利于设备功能的迭代和升级

## Slide 3: 车辆综合监控服务平台
业务分析
用户用车
数据采集
实时数据
实时分析
大数据存储
纵向数据挖掘
横向数据分析
主动诊断结果
主动诊断结果
车辆健康，保养指导
产品质量改善
维修

## Slide 4: 车辆综合监控服务平台
数据采集的范围
数据项 | 明细 | 
异常状态/事件 | 故障，告警，事故碰撞，异常移动，气囊弹开，方向盘锁定/解锁 | 
车辆基本状态 | 车辆上电状态，挡位，转角，加速度，刹车制动， 车门车窗，空调，大灯，氛围灯，雨刷，加热，胎压 位置，方向 扇热风扇转速，雨刷状态 车内温度，二氧化碳浓度，氧气浓度，车外温度 续航里层，累计里程 | 
新能源车数据 | 参考国标32960 | 
燃油车相关状态 | 发动机转速 节气门开合度，进气量，喷油量，油量，机油量，其他油液量， 冷却液量，冷却液温度，气缸温度 电瓶电压 氧传感器 排放碳含量，污染浓度等（参考排放检测） | 
视频 | 车内外视频数据或视频抓拍 | 

## Slide 5: 车辆综合监控服务平台
单车监控，诊断，调试
系统用户
大屏
大屏
运维工程师
运维工程师
综合监控人员

## Slide 6: 车辆综合监控服务平台
用户推送
用户侧
运维监控
整体架构
数据采集
大数据存储
实时数据分析
监控展示数据处理
综合监控
单车监控
单车分析
综合分析
车辆接入
健康评估
维保建议
品质改善
故障告警
车辆
手机App
监控控制
生产管理系统
故障告警
远程诊断
数据采集配置
监控控制
用户远程诊断
故障读取
诊断测试
参数调教
故障清除
远程调试
调试控制
远程桌面