## Slide 1: 远程配置技术方案
2020-08-13
覃树才
智能网联研究院

## Slide 2: 远程配置
业务需求
远程配置的目标和对象
  TBOX
    网络&链接地址配置
    数据采集策略配置
    OTA相关配置
    调试开关与参数等
    TBox本身的一些参数配置
    蓝牙钥匙相关配置
    peps相关配置
    应用依赖的配置文件
    其他依赖于TBox管理的配置等
  车机
    网络&链接地址配置
    数据采集策略配置
    OTA相关配置
    调试开关与参数等
    WiFi配置
    车机本身的一些参数配置
    应用依赖的配置文件
    其他依赖于车机管理的配置等
远程配置的形式
  后台运维管理人员通过运维界面

## Slide 3: 远程配置
设计的思路和原则
在后台提供一种通用的远程配置管理功能
支持针对不同接入渠道的配置（TBox, 车机等）
支持不同业务类型的配置（TBox基本配置，蓝牙钥匙配置，OTA配置等，具体需要和业务端约定）
支持不同格式的配置
  配置文本（property格式，json形式，xml格式）
提供可视化的配置界面
支持配置内容的在线编辑
支持配置格式在在线校验
支持配置的版本管理
车端需要做好自身配置的备份

## Slide 4: 远程配置
应用场景
运维人员在发现特定车辆存在一定问题时，需要对其进行一些调试，可以通过该指令对其车辆的配置进行调整
处于测试的目的，需要将一批车辆的参数进行调整和试运行。

## Slide 5: 远程配置
云端
整体架构
终端
汇聚平台
远程配置服务
远程配置管理H5
远程配置处理器
车辆接入模块

## Slide 6: 远程配置
H5管理页面-远程配置列表
配置通道：
TBox
业务类型：
TBox基础配置
配置名称 | 通道类型 | 业务类型 | 文件名 | 文件格式 | 版本号 | 大小 | 最后修改日期 | 状态 | 操作
车架...... | TBox | 蓝牙钥匙 | tbox_config.json | json | v1.0 | 1k | 2020-09-30 18:58:29 | 发布中 | 
xxxx..... | 车机 | 自动驾驶 | adas.cfg | property | v1.1 | 2k |  |  | 
编辑
发布
点击“发布”
允许选择一辆或者一批车辆
允许查看车辆现有的配置（下发指令从车端读取）
下发远程配置指令
查看远程配置结果
配置文件状态：
新建
已发布
已通知
已完成
创建新配置

## Slide 7: 远程配置
H5管理页面-远程配置编辑
文件格式：
.xml
保存
保存为新版本
格式校验
版本号：
v1.0
配置名称：
车架号为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的临时配置文件
下发方式：
特定车辆
所有车辆
提供一种广播通知的机制，由终端主动拉取

## Slide 8: 远程配置
H5管理页面-远程配置下发
文件格式：
.xml
版本号：
v1.0
配置名称：
车架号为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的临时配置文件
通道类型：
TBox
业务类型：
蓝牙钥匙
文件名称：
xxxxxxx.cfg
配置下发方式：
特定车辆
Vin：
车牌：
添加
 | Vin | 车牌 | 状态 | 
 |  |  | 配置下发 | 
 |  |  | 配置成功 | 
 |  |  | 配置失败 | 
配置下发
读取配置
读取配置
读取配置
读取配置
读取配置
远程配置下发，需要终端反馈：
配置是否下发成功，是否配置成功