## Slide 1: MNO技术方案
2020-08-10
覃树才
智能网联研究院

## Slide 2: 整体技术架构
架构总览
运营商平台
宝能车联网平台
TBox
车机
公网APN1
私网APN2
移动网络(公网)
移动网络(私网)
物理专线
Internet网络)
公网接入
私网接入
CDN服务 (OTA)
企业流量池
用户流量池
运营商平台
定向流量
其他流量
音乐，视频等
内容服务
Appstore
Internet网络)
Internet网络)
升级包发布
升级包下载
视频，音乐等流数据直连
CP/SP
CP/SP
TSP
数据采集
车机请求
TBox
双APN方案
APN1 – 公网APN，车机的请求和OTA下载走公网APN
  CPSP的请求
  用户行为数据采集
  车机App应用升级
  云端语音
  OTA升级包下载
  AppStore应用更新
APN2 – 私网APN, TBOX的请求都走私网APN
  数据采集
  远程控制/远程诊断/远程配置/…..
方案特点
OTA 升级包通过公网下载
通过公网APN1的OTA下载需要计费到企业流量池
  需要支持基于URL 或域名的路由策略
计费需要区分URL
OTA升级包下载
待澄清问题
根据url的计费能否支持
计费原则
公网接入的计入用户流量
OTA接入的计入企业流量
私网接入的计入企业流量
手机

## Slide 3: 整体技术架构
方案描述
流量池的设计
  企业流量池，由企业买单，保证车辆的基本数据服务，对车辆使用不限制流量
  用户流量池，由用户买单
    可以考虑定期赠送固定流量
    或者一次性赠送固定流量
    或者由用户购买流量套餐
  支持定向流量（需要和运营商探讨模式）
流量池的管理
  支持流量购买，即向运营商购买流量，确保流量池流量足够
  流量用量预警，当流量池流量低于某一阈值时，需要向特定人员告警
  流量自动购买，当流量池流量低于某一阈值时，自动购买流量
用户流量管理
  支持查询用户流量使用明细（用户手动触发请求查询实时流量）
  采用先购买，后使用的方案，流量不足，对应服务将不可用
  可以直接购买流量套餐，或者通过其他渠道（比如服务订购，活动等）获得流量
  云端需要记录用户的流量订购情况，以及流量的使用情况
用户流量计费
  流量用量统一由运营商记录
  运营商根据企业的要求将不同的资源访问流量计入不同的流量池（提供流量计费管理功能）
流量控制方式
  企业流量使用不做限制
  用户流量使用控制
    平台向运营商查询用户的流量（处于流量管控的目的）
    流量用光：平台调运营商接口，停止用户对相关资源的访问权限（到url级别）
    购买流量：平台调运营商接口，开通用户对相关资源的访问权限（到url级别）
  定向流量控制

## Slide 4: 整体技术架构
流量查询设计（出于流量管控的目的）
提供不同频度的定时任务查询用户的流量（降低批量查询的用户数量）
  针对剩余流量大于已购买流量20的，按一天一次的机制查询，对于在最近1小时内查询过流量的不再查询
  针对剩余流量20%-10%的，按每1小时查询一次流量，对于在最近1分钟查询过流量的不再查询
  针对剩余流量低于10的，每1分钟查询一次流量，对于在最近1分钟查询过流量的不再查询
用户可以通过手工的方式触发流量的查询，将更新用户流量查询记录

## Slide 5: 整体技术架构
技术方案设计描述
SIM卡管理
  Sim卡实名认证
  Sim卡激活
  Sim卡
  Sim卡过户
  Sim卡注销

## Slide 6: 整体技术架构
需要咨询的问题
面向车端的短信
  短信下发接口
  短信下发的性能
  短信的安全
  短信收费
设备唤醒
  车端设备IP的稳定性，是否固定IP，IP能维持多久
  有无现成的IP唤醒接口
  是否可以通过网络打通，从宝气IDC机房，直接ping TBox的IP
语音&数据
  语音通讯时，是否支持数据的上传
  数据传输速率
支持几种sim模式
Sim卡的实名认证和开通流程，机制等
sim 支持欠费停机吗？如果用户一段时间未续费将会怎么样？