## Slide 1: PKI平台建设方案
2020-08-19
覃树才
智能网联研究院

## Slide 2: PK平台建设方案与要求
PKI平台
TSP平台
TBox
车机
PKI证书服务
云端java sdk
SDK
车联网云端网关(F5)
MQTT Client
HTTP Client
TSP业务
https/TLS
证书申请/签名/加解密/…
OCSP证书验证
证书申请/还管理
手机App
车联网云端网关(F5)
OCSP证书验证
OCSP证书验证
SDK
车机接入网关
MQTT服务器
手机App接入网关
OCSP证书验证
SDK要求：
非对称加密/解密/签名/验签名
对称加密/解密
证书合法性校验(含ocsp)
从证书提取公钥
……
SDK 语言要求：
c/c++/java/android/ios/…
链路层安全：
国际加密算法
TLS连接
应用层安全：
国密算法
供应商提供SDK, 二次加密应用数据
TBox应用
SDK
MQTT Client
HTTP Client
车机应用
客户端软件：
MQTT服务器：emqtt
Mqtt客户端： java/c/c++ mqtt客户端
基于mqtt的应用：
Tbox终端通过mqtt建立同云端的TLS连接
应用程序调用mqtt客户端接口发送业务数据
涉及数据的发送和接受
发送频率1秒1条，或更高
数据包大小：1-10k 左右
基于api接口的应用
应用程序建立https双向连接
应用程序访问后台接口api
PKI网关
https/TLS
https/TLS
OCSP证书验证

## Slide 3: PK平台建设方案与要求
技术规划
  采用旁路方案，PKI平台不介入车联网平台业务
  车辆终端通过车联网平台网关接入
  支持国密算法
  提供OCSP服务
  支持未来观致已量产的汽车能直接切换到本平台
  链路层采用标准的国际算法
  应用层有选择性的采用国密算法
  自建集团根，签发车联网平台二级根
  支持ECC, RSA，SM2等多种算法证书的发放
服务端证书种类
  链路层证书（mqtt连接， https连接）
  OTA服务应用证书和私钥
  蓝牙钥匙应用证书和私钥
  …..
服务端证书的应用方式
  TLS，https等通讯链路的建立，双向认证模式
  服务端需要对下发消息进行签名
    通过api接口实现私钥签名
  服务端需要对接受到的数据进行签名验证
    服务端获取数据上传对象的公钥
    验证公钥的合法性
    采用公钥验证签名
  服务端需要对接受到的数据进行解密
    服务端采用自身的私钥解密数据
集团根
车联网平台
GX16车辆
其他系统
技术需求
观致车辆
观致根
观致车辆

## Slide 4: PK平台建设方案与要求
容量要求
  支持10w辆车辆证书的发放 & 在线ocsp验证
    tbox证书
    车机证书
    peps证书
    自动驾驶证书
    用户证书
  支持30w手机用户app证书的发放 & 在线ocsp证书的验证
    手机app证书
性能要求
    证书的生成
      不能类型证书的签发（RSA，ECC， SM2）
    证书的ocsp检查（服务端）
    云端接口
      签名，加密，签名验证，解密 （针对不同算法）的性能要求
    终端SDK
      签名，加密，签名验证，解密 （针对不同算法）的性能要求
技术需求

## Slide 5: 证书规划
证书生命周期
证书生命周期管理
  证书的首次安装申请采用批量代理申请，由证书前置机批量申请和安装
  证书的更新采用在线申请的模式实现，必须在现有证书有效的情况下申请
  证书过期后，只能通过4s申请售后更新或反厂更新，采用类似产线的模式重新罐装证书
证书首次申请，采用批量申请模式：
  设备标识：设备ID等
  设备类型：tbox, 车机，peps, 手机
  已申请过证书的设备不允许通过此接口再次申请
证书更新，单设备在线申请：
  设备标识：vin/iccid等
  设备类型：tbox, 车机，peps, 手机
  原来的证书：原来的证书ID，防止他人冒充当前车辆申请证书
  必须在是已有的双向认证的通道中进行申请

## Slide 6: 证书规划
证书格式设计
csr 格式
证书返回的格式

## Slide 7: 证书规划
证书数据项目设计
证书需要包含的内容：
  deviceType： 设备类型tbox/hu/peps/adas/...
  deviceId： 设备唯一Id (比如tbox的id)
vin： （用户阶段证书包含）
对比项 |  | 证书只带vin号 | 证书只带上设备ID号 | 证书带上设备ID+Vin
风险&防范 | 把A车证书拷贝到B车的tbox上使用 | 后台验证证书中的vin 和 报文中的vin是否一致 | 在数据库中验证证书中的设备ID+报文中的vin 是否一致 | 后台验证证书中的vin 和 报文中的vin是否一致
 | 把A车上的tbox直接搬到B车上使用 | 后台验证证书中的vin 和 报文中的vin是否一致 | 在数据库中验证证书中的设备ID+报文中的vin是否一致 | 后台验证证书中的vin 和 报文中的vin是否一致
 | 把A车上的tbox搬到B车上使用，但证书使用B车的 | 在数据库中验证报文中的设备ID 和 证书的Vin之间的关系 | 在数据库中验证证书中的设备ID+报文中的vin 是否一致 | 后台验证证书中的vin 和 设备ID 同报文中的vin+设备ID是否一致
罐装方式 |  | 以vin号提前申请证书，在产线罐装到设备 | 提前为设备申请证书，在产线罐装到设备 | 
优点 |  | 车辆的证书，业务含有明确 | 证书和直接使用者关联 | 证书验证无需查数据库 证书业务含义明确 证书和直接使用者关联
缺点 |  | 证书验证需查数据库 证书和使用者没有直接关系 | 证书验证需查数据库 证书的业务含有不是很明确 | 罐装流程很复杂
可以考虑在工厂证书，只写入设备号，在用户证书申请时，写入vin号

## Slide 8: 证书规划
工厂证书(含私钥)
证书种类
维度 | 工厂证书 | 用户证书
Sim卡工作模式 | 工厂模式 | 用户模式
证书类型 | 工厂证书 | 用户证书
证书的目的 | 工厂的测试验证 用户证书的申请 | 用户用车服务
证书申请方式 | 线下批量申请 | 在线申请
证书生成时机 | 产线 | 车辆激活
证书
私钥
证书
私钥
用户证书（含私钥）
整体规划：
两阶段证书，包含工厂证书和用户证书
工厂证书由前置机批量提前申请
工厂证书由证书烧入工位对各个设备提前烧入（含根证书，工厂证书以及私钥）
用户证书在车辆激活时从云端在线申请，替换原来的证书
根证书不支持在线更新
根证书(含私钥)
车辆激活

## Slide 9: 证书规划
证书申请方式
车机
车机证书
Tbox 证书
车机证书
证书服务平台
Peps/等非联网设备
peps证书
申请(用户证书)
申请(用户证书)
工厂证书刷写前置机
申请(工厂证书）
刷写(工厂证书)
刷写(工厂证书)
刷写(工厂证书)
刷写(用户证书)
peps等非联网的证书由联网设备代为其申请证书，申请完成后将私钥，证书以及根证书等信息传输给设备

## Slide 10: 证书罐装
诊断仪
证书刷写工位
车辆
工厂产线证书罐装
MES系统
TSP平台
内部网关
2. 批量证书申请
1. 设备批量入库
证书管理
证书存储
证书烧录管理
3.1设备识别
3.2证书查询
3.3证书写入
https
双向认证
PKI服务
PKI平台
产线证书管理员
运维网关
设备服务
Tbox 证书
Peps
证书
车机
证书
说明：
需要罐装证书的设备需要提前入库到TSP平台
  每台设备都需要有自己的唯一设备ID
产线证书管理员需要提前为需要装车的设备通过产线证书刷写电脑批量申请证书。
  云端会记录证书同设备之间的关系
提供单独的工位和环节刷写证书
产线证书的刷写通过诊断口刷写
不同的设备的证书通过诊断口分别单独刷入
设备管理员
诊断口
系统对接/设备数据导入
注意：
产线需要有一个环节向云端汇报车辆同设备之间的绑定关系；否则，车辆设备将无法正常连接云端。
sim卡同设备之间的关系，在设备入库时提供。

## Slide 11: 证书罐装
设备入库说明
数据类型：
  tbox, sim卡，peps件, 车机，NFC卡等
  车辆信息
数据格式
  excel表格
入库时机
  在设备到达工厂的一周前，需要将设备清单发给车厂，车厂完成设备数据的导入（尚待确认）。
入库确认（也可以从生产数据中同步数据）
  设备包装盒子上需要贴有设备识别号
  通过扫码的方式，进行设备入库确认，目的在于确保设备清单同实际设备保持一致
  只有确认通过的设备才能是生效的设备

## Slide 12: PKI架构
工厂证书罐装流程
收集车辆信息
提交证书申请
获得证书清单
证书保存
读取设备ID
根据设备ID获取证书
写入证书
测试证书
提交证书申请
工厂工作人员
工厂前置机
TSP平台
PKI平台
证书颁发
证书保存

## Slide 13: 证书罐装
Can盒
证书刷写工位
备件证书罐装
证书刷写电脑
TSP平台
内部网关
2. 批量证书申请
1. 设备批量入库
证书管理
证书存储
证书烧录管理
3.1设备识别
3.2证书查询
3.3证书写入
https
双向认证
PKI服务
PKI平台
产线证书管理员
运维网关
设备服务
Tbox 证书
Peps
证书
车机
证书
目的：
  备件主要用于支持4s店设备的更换而提前准备的设备
  备件是带证书的设备，发往4s店之前必须预装证书
说明：
备件证书采用手工的方式刷写
需要设计一个能连接不同设备的刷写盒
  能支持不同设备的插入
  提供统一的USB口连接到电脑
备件需要提前入库到TSP平台
  每台设备都需要有自己的唯一设备ID
证书管理员需要提前为备件批量申请证书
不同的设备的证书逐一刷写
设备管理员
USB协议
系统对接/设备数据导入

## Slide 14: 证书罐装
证书设备管理机制
供应商设备出库
产线证书罐装
离线证书罐装
发往4s店
不带证书的设备
带证书的设备

## Slide 15: PKI系统对接
设计目标
PKI系统对接主要是在TSP平台侧建立一套系统服务对接PKI系统，面向车辆设备，用户手机app等提供证书申请和管理等的相关功能，主要包含以下各方面的功能：
  PKI证书服务
    证书的批量申请：面向产线的证书申请接口
    证书更新：用户车辆销售后，将证书切换到用户模式证书
    证书OCSP检查
  证书云端API
PKI平台
TSP平台
PKI证书服务
云端服务
终端设备
产线系统
证书更新
证书申请
OCSP检查（一般不开启）

## Slide 16: PKI系统对接
证书服务接口
产线批量证书申请接口（工厂证书）
参数：
[
{
设备类型：peps, tbox, hu, 自动驾驶，移动（手机）设备App
设备ID，
证书算法：0 - RSA， 1 - ECC, 2 - SM2
证书csr文件：字符串文本
}
]
返回：
[
{
证书文件名,
证书编号，
证书文件字符串
}
]
处理逻辑：
  验证申请的设备是否存在，有效（手机app无需验证），
  验证所申请设备的证书是否已经存在 (发现任务错误，即返回错误)
  向PKI系统发起证书申请
    工厂证书/用户证书 具有不同的证书有效期
    在数据库中保存返回的证书（设备类型，设备ID，证书类型，证书，证书模式（工厂证书/用户证书））
  返回证书列表

## Slide 17: PKI系统对接
证书更新接口
证书更新接口（用户证书）
参数：
{
车辆ID；车辆vin号
设备类型：peps, tbox, hu, 自动驾驶，移动（手机）设备App
设备ID，
证书算法：0 - RSA， 1 - ECC, 2 - SM2
原证书ID，
证书csr文件：字符串文本
}
返回：
{
证书文件名,
证书编号，
证书文件字符串
}
处理逻辑：
  验证车辆是否存在，且车辆状态正常（app证书除外）
  验证原来的证书是否存在有效
  后台向PKI系统发起证书申请 （现阶段模拟签发证书）
  在数据库中保存返回的证书（设备类型，设备ID，证书类型，证书csr文件，证书模式（工厂证书/用户证书））
  修改原证书状态，并吊销原来的证书 （待定，原证书的吊销需要延后执行）
  返回证书

## Slide 18: PKI系统对接
网关接入
TSP平台
证书服务网关
车辆接入网关
车辆
设备库
设备鉴权
证书服务采用专门的证书服务网关接入
车辆鉴权
生产系统
证书申请
TSP业务访问